## Slide 1: Génération de modèle géométrique de maille de stent
Préparé par : Hadi YEHYA et Meryem sikouky
Encadré par : prof. Laurent sarry
Présenté à : prof. Laurent TRASSOUDAINE et prof. Emilie PERY
Master 2 Imagerie et Technologie pour la Médecine
echMed

## Slide 2: plan
I. Contexte médical
Anatomie des artères coronaires
II. Les stents
Définition
Maladies coronariennes
Traitement
Composants
Propriétés
III. Objectif
IV. Méthodes
Courbes paramétrées
Courbes de Bézier
Types d’images
V. Outils
Inkscape
SVGPathTools
OOP
Bases de données
VI. Implémentation
Réalisation des schémas
Lecture et manipulation des chemins SVG
Echantillonnage
Equidistant
Basé sur la courbure
Interface
Fichiers CSV
VII. Conclusion et perspectives
1

## Slide 3: I. Contexte médical
Anatomie des artères coronaires
3 à 5 mm pour l’artère coronaire gauche.
2 à 3 mm pour l’artère coronaire droite
2

## Slide 4: I. Contexte médical
Artères coronaires obstrués par une accumulation de matières grasses.
Maladies coronariennes
3

## Slide 5: I. Contexte médical
1. Insertion de cathéter
2. Gonflage de ballon pour débloquer l’artère
3. Stent fixé
Traitement interventionnel
4

## Slide 6
5

## Slide 7: II. Les stents
Les stents sont des endoprothèses qui maintiennent ouvertes les artères rétrécies, prévenant les crises cardiaques.
Définition
6

## Slide 8: II. Les stents
Maille : assure l’élargissement correcte du stent
Connecteurs : assure la flexibilité du stent
Couronne : assure la fixation du stent
Composants
7

## Slide 9: II. Les stents
Flexibilité cruciale pour le pliage et l’expansion du stent vasculaire.
Résistance élevée à la fatigue, soutien des charges physiologiques récurrentes.
Compatibilité biologique optimale, réduisant les risques de complications vasculaires.
Propriétés
8

## Slide 10: III. Objectif
Ce projet vise à créer une représentation géométrique détaillée des mailles des stents, utilisant des courbes de Bézier via Inkscape, puis importées et manipulées en Python avec SVGPathTools. Le résultat final sera des schémas échantillonnés en format CSV qui feront ensuite l’objet d’une combinaison des mailles en couronnes et des couronnes en stent.
9

## Slide 11: IV. Méthodes
Les courbes paramétrées, définies mathématiquement, sont des outils essentiels en modélisation géométrique, offrant une flexibilité précise et un contrôle efficace pour représenter des formes complexes, fluides, et continuellement lisses à partir de points de contrôle.
Courbes paramétrées
10

## Slide 12: IV. Méthodes
Courbes de Bézier
Adopter les courbes de Bézier cubiques pour modéliser précisément les mailles d'un stent, offrant un équilibre optimal simplicité-flexibilité.
Courbe de Bézier cubique :
11

## Slide 13: IV. Méthodes
Types d’images
Un fichier SVG basée sur XML le rend modifiable avec des éditeurs de texte classiques, offrant une grande flexibilité pour les développeurs et les designers.
12

## Slide 14: V. outils
Sélection de l’outil Courbe de Bézier
Création de forme en définissant des trajets
Utilisation de l’outil Node pour affiner les courbes
Optimisation des points de contrôle
Enregistrem-ent du résultat au format SVG
Inkscape
13

## Slide 15: V. outils
Lecture, écriture et affichage de fichiers SVG contenant des éléments Path et autres éléments SVG
Conversion de segments de chemin de Bézier en objets polynomiaux numpy. Poly1d
Conversion de polynômes (sous forme standard) en leur forme de Bézier
Calcul des dérivées
SVGPathTools
14

## Slide 16: V. outils
Base de données
Les schémas longitudinaux de stents de divers constructeurs sont utilisés comme base. Les résultats du modèle "Synergy" seront présentés, les autres en annexes.
15

## Slide 17: VI. Implémentation
Réalisation des schémas
Création de notre modèle géométrique des mailles et des connecteurs du stent.
Le résultat se compose de cinq chemins : un correspondant à la maille et quatre autres associés à chaque connecteur (gauche, droite, haut et bas).
16

## Slide 18: VI. Implémentation
Lecture et manipulation des chemins SVG
Initialisation et Préparation des Données
Analyse de la Forme Générale
Détail des Chemins et Segments
Conversion et Manipulation Mathématique
Calcul des Longueurs et Détermination des Extrémités
Détection des Intersections
SVGPathTools
17

## Slide 19: VI. Implémentation
Echantillonnage : Equidistant
18
- Initialiser avec un objet ‘SvgPathOperator’.
- Calculer la distance uniforme.
- Parcourir la liste des segments du stent, ajoutant des points équidistants à la liste ‘sampled_points‘.

## Slide 20: VI. Implémentation
Echantillonnage : Basé sur la courbure
19
- La classe ‘CurvatureSampler‘ est initialisée avec un objet ‘SvgPathOperator‘.
- Le nombre de points d'échantillonnage pour chaque courbe est proportionnel à la courbure de cette courbe par rapport à la courbure totale de l'ensemble des courbes.

## Slide 21: VI. Implémentation
20
Correction

## Slide 22: VI. Implémentation
Interface
21

## Slide 23: VI. Implémentation
Fichiers CSV
22
La classe ‘Visualiser‘ a pour but de visualiser et enregistrer les points échantillonnés à partir des courbes de Bézier. La classe peut travailler avec des échantillons basés sur l’équidistance ou sur la courbure, en utilisant respectivement ‘EquidistantSampler‘ ou ‘CurvatureSampler’.

## Slide 24: VII. Conclusion
Limitations
22

## Slide 25: VII. conclusion
23

## Slide 26
erci Pour Votre Attention

## Slide 27: Génération de modèle géométrique de maille de stent
Préparé par : Hadi YEHYA et Meryem sikouky
Encadré par : prof. Laurent sarry
Présenté à : prof. Laurent TRASSOUDAINE et prof. Emilie PERY
Master 2 Imagerie et Technologie pour la Médecine
echMed